Выбор электродвигателя

1.Мощность трения испытательного узла:

Nтр=f*N*Vск, Вт

где f – коэф. трения

N – нормальная нагрузка, Н

Vск – скорость скольжения, м/с

2. Требуемая мощность электродвигателя:

Nэл.дв.= Nтр / ηобщ

где ηобщ – общий КПД

ηобщ = η1*η2*η3*ηnnm

η1, η2, η3 … - КПД передач и элементов привода машины трения

3. Выбор оптимального типа двигателя производим по расчётной мощности и частоте вращения вала (см. таблицу параметров асинхронных двигателей) производим после определения передаточного числа:

Uобщ=ωдв/ωв (Uобщ = 1…5)

ωдв, ωв – угловые скорости дв. и рабочего узла машины трения.

Nвыбр.дв≥ Nрасч.дв

4. Для механизмов с возвратно-поступательным движением необходимо определить угловую скорость промежуточного шкива через выражение скорости ползуна:

vyB = 0 - проекции полной скорости точки В на координатные оси х

где VB – скорость перемещений испытательного механизма машины трения, м/с

r=L/2 (L – длина хода испытательного механизма машины трения, м)

φ=90 гр. для VB= макс. скор. перемещ.

ω – угловая скорость, рад/с или ω/2π, об/мин.